Tekstmodule:

_______m2 Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 als

hechtende drainage en ontkoppelingsmat,

bestaand uit een polyethyleenfolie met een

noppenstructuur uit 4 mm hoge, drukstabiel

gevormde, dicht bij elkaar staande kegelstompen

en ca. 2 mm hoge, omgekeerde

piramidestompen met een opgelijmd, waterdoorlatend

vliesweefsel, leveren en op de

bestaande ondergrond, die bestaat uit

■_____________________________________

■ de met afschot liggende contactafdichting

vakkundig en rekening houdend met de instructies

van de fabrikant verlijmen.

Art.nr.:_________________________________

Materiaal:_ ________________________ €/m2

Loon: _ ___________________________ €/m2

Totale prijs: _______________________ €/m2

Tekstmodule:

_______m² Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 als

hechtende drainage en ontkoppelingsmat,

bestaande uit polyethyleenfolie met een

10 mm hoge noppenfolie met drukstabiel gevormde,

dicht bij elkaar staande kegelstompen

- met aan beide zijden een opgelijmd,

waterdoorlatend vliesweefsel, leveren en op

de bestaande ondergrond, die bestaat uit

■_____________________________________

■ de met afschot liggende contactafdichting

vakkundig en rekening houdend met de instructies

van de fabrikant verlijmen.

Art.nr.:_________________________________

Materiaal:_ ________________________ €/m2

Loon: _ ___________________________ €/m2

Totale prijs: _______________________ €/m2