Dénomination pour appel d’offres pour le marché privé

Schlüter®-DITRA

Avis technique N° 13/06-1010

Matériau de type Schlüter®- DITRA ou similaire avec les caracterisques suivantes

Natte en polyéthylène pourvue de nervures entrecroisées découpées en queue d’aronde et revêtue sur la partie inferieure d’un feutre non-tissé

Matériau imperméable à l’eau et à la vapeur résistant aux contraintes chimiques, imputrescible épaisseur totale de la structure 3mm

Elle devra assurer plusieurs fonctions

-	Système de protection à l’eau sous carrelage

-	Egalisation de pression de vapeur

-	Désolidarisation entre les tensions du support et le revêtement carrelés évitant de ce fait toutes fissures

Mise en œuvre

Le support devra présenter une bonne planéité et être exempt de tout composant susceptible d’empêcher l’adhérence.

La natte se pose toujours sur une couche de mortier colle adapté  à l’aide d’une spatule crantée de 4x4 mm.

Voir AT n° 13/06-1010

A mettre en œuvre sur support plan selon les instructions du fabricant

Réf :

Longuer : 	m

Matière : 	€/m

Coût mise en œuvre	€/m

Prix global : 	€/m